### Projeto Luminotécnico e Elétrico  de uma Oficina Mecânica

A planta baixa, que se encontra no site, apresenta o “lay-out” das máquinas e da bancada de manutenção de uma Oficina Mecânica. As máquinas possuem motores como especificados na tabela abaixo. Desenvolver o projeto elétrico e o projeto luminotécnico interno conforme a estrutura abaixo:

Parte 1 – Projeto Luminotécnico definindo o que se segue:

- tipo e potência da lâmpada;

- tipo de luminária e quantidade de lâmpadas por luminária;

- comprimento do “pendente”, se houver.

Parte 2 –  Projeto Elétrico

- Dimensionamento e locação dos pontos de tomadas de uso geral e de uso específico necessários;

- Preparar o quadro de cargas;

- Fazer o diagrama trifilar do quadro de distribuição – QD.

Parte 3 – Locar as linhas elétricas e fazer as ligações dos pontos de iluminação e de tomadas dos circuitos (Planta Elétrica) considerando que:

a)  As tomadas de uso geral e os interruptores serão alimentados por eletrodutos aparentes instalados  
                 nas paredes

b)  Os tornos deverão ser alimentados por eletrodutos instalados no piso.

c)  As demais máquinas deverão ser alimentadas à critério do projetista.

| Máquina | Potência - cv | Fases | Obs |
| --- | --- | --- | --- |
| Tornos T1 e T2 | 1,0 | 3 | Definir a alimentação |
| Tornos T3 e T4 | 0,5 | 2 | Ligados no mesmo circuito |
| Fresas F1 e F2 | 2,0 | 3 | Definir a alimentação |
| Plainas PL21 | 5,0 | 3 | Alimentação independentes |
| Furadeira FU1 | 1,0 | 1 | Ligado no mesmo circuito do E |
| Esmeril E | 0,75 | 1 |  |

Obs. Os dados elétricos que forem necessários ao projeto devem ser obtidos em catálogos de fabricantes de motores ou definidos pelos próprios projetistas

Parte 4 – Dimensionar os condutores e as linhas elétricas dos circuitos das TUG`s.

Parte 5 – Dimensionar as proteções dos circuitos das TUG’s.

Parte 5 – Dimensionar os condutores, chaves, proteções e as linhas elétricas necessárias aos circuitos dos motores.

# Text boxes

# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Prof. Luiz Sebastião Costa

### Apresentação dia         /

### Apresentação dia         /

### ENTREGA dia         /

Observações:

- O texto deve ser escrito à caneta (ou impresso) e de forma organizada;

- Colocar capa com o nome, data, curso e turma;

- Os desenhos deverão ser feitos em CAD;

- Devolver a folha de questões ou escrever o enunciado da questão;

- Responder  tudo que foi solicitado.