### Projeto de Instalação de Motores de uma Oficina Mecânica

Desenvolver o projeto para instalação dos motores de uma oficina mecânica, cuja planta se encontra abaixo no site.

- Fazer a planta elétrica das tomadas de uso geral e específicas, considerando que:

a)  As tomadas de uso geral serão alimentados por eletrodutos embutidos na alvenaria;

b)  O motor 1 será  alimentado por eletroduto no piso (parte interna) e no solo (parte externa);

d)  Os motores 2 a 6 serão alimentados por canaletas instaladas no piso.

- Dimensionar adequadamente todos os componentes da instalação elétrica.

Obs: os dados não fornecidos deverão ser definidos pelos projetistas.

# Text boxes

Observações para a entrega do projeto:

- O texto deve ser escrito à caneta (ou impresso) e de forma organizada;

- Os desenhos devem ser feitos em CAD ou com réguas e gabaritos (não pode ser feito à mão livre)

- Colocar capa com o nome, data, curso e turma;

- Utilizar papel almaço ou A4;

- Devolver a folha de questões;

- Responder  tudo que foi solicitado.

### Apresentação  dia 22 / 06

# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Elementos de Eletrotécnica e de Instalações Elétricas

Prof. Luiz Sebastião Costa

2011 - 1

### Entrega dia      /