Lista 1

- Explique o que você entende por potencial elétrico e diferença de potencial. Explique por que certos materiais são condutores elétricos e outros são isolantes elétricos, dê exemplos de condutores e isolantes.

## Calcular a quantidade de energia elétrica, em kWh, e em R$ (verificar o valor da tarifa da Light ou da Ampla) necessária para aquecer 100 litros de água da temperatura ambiente de 30º até a temperatura de 47º C. Considerando que o aquecimento deve ser feito em 2,0 horas e que a tensão de alimentação é 220 V, determinar, também, o valor da potência e da resistência do aquecedor.

- Explicar detalhadamente o princípio básico da indução eletromagnética.

## Descrever, sucintamente, o princípio de funcionamento de um gerador de corrente alternada trifásico. Fazer um gráfico (Tensão x tempo) mostrando as tensões geradas indicando, em escala, as tensões máxima e eficaz.

## A) Provar que num sistema trifásico onde a tensão fase-neutro é de 220 [V] a tensão fase-fase é de 380 [V]. B) Porque algumas companhias concessionárias utilizam 220/ 380 V, e não usam 127/ 220 V, nas redes de distribuição de baixa tensão? Citar 3 cidades que usam 220/380 V na distribuição.

## Conceituar detalhadamente potência ativa, potência reativa e potência aparente e desenhar o diagrama vetorial (fasorial) das potências.

## Provar que num sistema trifásico equilibrado S = √3 V I.

- Consultar no site da WEG os dados de placa de um motor elétrico monofásico ou triifásico com potência igual ou inferior a 5,0 cv. Listar os valores encontrados e determinar:

## a) as potências ativa, reativa (é indutiva ou capacitiva?) e aparente;

b) calcular o rendimento do motor.

- Desenvolver o exercício 10, capítulo 2, 16ª Ed., do livro texto (Prof. Hélio Creder).

Observações:

- O texto deve ser escrito à caneta (ou impresso) e de forma organizada;

- Colocar capa com o nome, data, curso e turma;

- Utilizar papel almaço ou A4;

- Responder  tudo que foi solicitado.

# Text boxes

# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Elementos de Eletrotécnica e de Instalações Elétricas

Prof. Luiz Sebastião Costa