### Projeto Luminotécnico e Elétrico de uma Indústria

A planta baixa que se encontra no site, apresenta o “lay-out” dos motores e bancadas existentes numa Indústria de Equipamentos Mecânicos, desenvolver o projeto luminotécnico e elétrico da Indústria conforme a itemização abaixo:

Obs. Os dados elétricos que forem necessários ao projeto devem ser obtidos em catálogos de fabricantes de motores ou definidos pelos próprios projetistas

Parte 1 – Projeto Luminotécnico definindo, com as devidas justificativas, pelo menos o que se segue:

- tipo e potência da lâmpada

- tipo de luminária e quantidade de lâmpadas

- comprimento do “pendente”, se houver

Parte 2 –  Projeto Elétrico

- Dimensionamento e locação dos pontos de tomadas de uso geral e específico previstos para a Indústria

- Preparar o quadro de cargas

- Fazer o diagrama trifilar do quadro de distribuição - QD

Parte 3 – Locar as linhas elétricas e fazer as ligações dos pontos de iluminação e de tomadas dos circuitos (Planta Elétrica) considerando que:

Parte 4 – Dimensionar os condutores e as linhas elétricas dos circuitos das TUG`s e da iluminação.

Parte 5 – Dimensionar os dispositivos de proteção dos condutores da parte 4.

Parte 6 – Dimensionar os condutores, chaves, proteções e as linhas elétricas necessárias aos circuitos dos motores.

# Text boxes

Observações:

- O texto deve ser escrito à caneta (ou impresso) e de forma organizada;

- Colocar capa com o nome, data, curso e turma;

- Os desenhos deverão ser feitos em CAD;

- Devolver a folha de questões ou escrever o enunciado da questão;

- Responder  tudo que foi solicitado.

# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Eletrotécnica Geral

Prof. Luiz Sebastião Costa