### Projeto Elétrico, Luminotécnico e do SPDA de uma Indústria

A planta baixa, que se encontra no site, apresenta o “lay-out” dos motores e bancadas existentes numa Indústria de Equipamentos Mecânicos. Desenvolver o projeto luminotécnico (interno e externo), elétrico (idem) e do SPDA conforme a estrutura abaixo:

Parte 1 – Projeto Luminotécnico definindo, com as devidas justificativas, pelo menos o que se segue:

- tipo e potência da lâmpada

- tipo de luminária e quantidade de lâmpadas

- comprimento do “pendente”, se houver

Parte 2 –  Projeto Elétrico

- Dimensionamento e locação das tomadas de uso geral e específico previstas para a Indústria

- Preparar o quadro de cargas

- Fazer o diagrama trifilar do quadro de distribuição - QD

Parte 3 – Locar as linhas elétricas e fazer as ligações dos pontos de iluminação e de tomadas dos circuitos (Planta Elétrica) considerando que:

a)  Os motores, exceto o nº 1, deverão ser alimentados por canaletas instaladas no piso.

b)  A iluminação deverá ser fixada e alimentada em perfilados instaladas no teto.

c)  As tomadas de uso geral e os interruptores serão alimentados por eletrodutos aparentes ou 
                 embutidos no piso.

Parte 4 – Dimensionar os condutores, as proteções e as linhas elétricas dos circuitos das TUG`s e da iluminação.

Parte 5 – Dimensionar os condutores, chaves, proteções e as linhas elétricas necessárias aos circuitos dos motores.

Parte 6 – Projetar o SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas para o prédio.

# Text boxes

Observações:

- O texto deve ser escrito à caneta (ou impresso) e de forma organizada;

- Colocar capa com o nome, data, curso e turma;

- Os desenhos deverão ser feitos em CAD;

- Devolver a folha de questões ou escrever o enunciado da questão;

- Responder  tudo que foi solicitado.

### Apresentação dia         /

# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Instalações Elétricas

Prof. Luiz Sebastião Costa

### Apresentação dia         /

### Apresentação dia         /

### Apresentação dia         /

### ENTREGA dia         /