Lista 0

- A placa de um chuveiro elétrico indica:

P = 4400 W e V = 220 V

Determinar a corrente elétrica que o chuveiro consome.

Se o chuveiro fosse de 127 V, que corrente ele consumiria?;

- Determinar a energia elétrica consumida por uma família de 4 pessoas, durante 30 dias, pelo chuveiro de 220 V e pelo chuveiro de 127 V do exercício anterior. Qual deles consome a menor energia?;

- Uma carga (aparelho elétrico) que consome 15 A, é alimentada por uma fonte de tensão de 127 V, fase-neutro. Considerando que a máxima queda de tensão admitida para a sua alimentação deva ser de 2%, determinar o valor total da resistência dos fios do circuito de alimentação.

  - Fazer um desenho esquemático do problema.

- Sabendo que o comprimento do circuito, distância da fonte até a carga, é de 40 m, e que a queda de tensão máxima admitida seja de 2%, determinar a área mínima do condutor capaz de atender a esse critério. Qual será o valor da área do condutor existente no mercado.

- Citar e explicar sucintamente 3 formas de produção de f.e.m.;

- O que é magnetismo?; Como podemos provar que um material possui magmetismo?
Que materiais naturais possuem magnetismo?

- O que é eletromagnetismo?; Como podemos comprovar que o espaço ao redor de um condutor conduzindo corrente elétrica possui um campo magnético?;

- O que diz a Lei de Faraday?; Qual é a equação da tensão gerada por um gerador de corrente alternada monofásico. Fazer um gráfico explicativo;

- Como é definido o “valor eficaz” de uma tensão alternada. Fazer um gráfico explicativo;

- O que se entende por “fator de potência” – cos Φ. Porque as companhias distribuidoras de energia elétrica exigem dos consumidores um fator de potência próximo de 1, cos Φ = 0,92?

- Os dados de placa de um motor elétrico bifásico de 1 cv indicam:
Tensão   220 V                Frequência 60 Hz
Corrente  5,5 A                cos Φ  0,85
a) Determinar as potências ativa, reativa e aparente;
b) Desenhar o diagrama das potências;

c) Determinar a potência do capacitor que instalado junto ao motor elevaria o cos Φ para 0,92;
d) Determinar o rendimento do motor.

- Para o circuito abaixo, determinar, detalhadamente, a corrente no neutro para as seguintes situações:

a) chave 1 fechada; A = 20 Ω;
b) chave 1 e 2 fechadas; A = B = 20 Ω;
c) todas as chaves fechadas; A = B = C = 20 Ω;
d) todas as chaves fechadas; A = 10 Ω; B = C = 20 Ω.

- Para um transformador ideal (sem perdas), demonstrar que a relação entre as tensões e correntes no primário e no secundário é: V1/V2 = I2/I1.

# Text boxes

# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Instalações Elétricas

Prof. Luiz Sebastião Costa

Observações:

- O texto deve ser escrito à caneta (ou impresso) e de forma organizada e os desenhos em CAD ou com material de desenho;

- Colocar capa ou carimbo com o nome, data, curso e turma;

- Utilizar papel almaço, A4 ou A3 ;

- Responder tudo que foi solicitado.