Lista 1 - Revisão de eletricidade

- Explique o que você entende por potencial elétrico e diferença de potencial. Explique por que certos materiais são condutores elétricos e outros são isolantes elétricos, dê exemplos de condutores e isolantes.

- Cite as principais características térmicas e elétricas dos isolamentos de PVC, EPR e XLPE. O material do isolamento interfere na capacidade de condução de corrente para condutores de mesma seção nominal?

## Calcular a quantidade de energia elétrica, em kWh, e em R$ (verificar o valor da tarifa da Light ou da Ampla) necessária para aquecer 70 litros de água da temperatura ambiente de 25º até a temperatura de 45º C. Considerando que o aquecimento deve ser feito em 0,5 hora e que a tensão de alimentação é 220 V, determinar, também, o valor da potência e da resistência do aquecedor.

- A resistência elétrica de um pedaço de fio metálico é 4,0 Ω. Se considerarmos um outro pedaço constituído do mesmo material, porém com o dobro do comprimento e o dobro do diâmetro do pedaço inicial, qual é a sua resistência.

- Explicar detalhadamente o princípio básico da indução eletromagnética.

## Descrever, sucintamente, o princípio de funcionamento de um gerador de corrente alternada trifásico. Fazer um gráfico (Tensão x tempo) mostrando as tensões geradas indicando, em escala, as tensões máxima e eficaz.

## a) Provar que num sistema trifásico onde a tensão fase-neutro é de 220 [V] a tensão fase-fase é de 380 [V].
b) Porque algumas companhias concessionárias utilizam 220/ 380 V, e não usam 127/ 220 V, nas redes de distribuição de baixa tensão? Citar 3 cidades onde são utilizadas essas tensões,

## Conceituar detalhadamente potência ativa, potência reativa e potência aparente e desenhar o diagrama vetorial (fasorial) das potências.

## Provar que num circuito de corrente alternada monofásico, temos:
P = V I cos φ; onde φ é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente.

## Provar que num sistema trifásico equilibrado S = √3 V I.

- Consultar no site da WEG os dados de placa de um motor elétrico monofásico ou triifásico com potência igual ou inferior a 5,0 cv. Listar os valores encontrados e determinar:

## a) as potências ativa, reativa (é indutiva ou capacitiva?) e aparente;

b) a potência do capacitor que instalado junto ao motor elevaria o fator de potência da instalação para 0,92;

c) calcular o rendimento do motor.

- Desenvolver os exercícios 10 e 11, capítulo 2, do livro texto (Prof. Hélio Creder).

- Enunciar as Leis de Faraday e de Lens, explicando com suas palavras o que elas efetivamente definem.

- Descrever, sucintamente, o princípio de funcionamento do quilowatt-hora.

- Provar que, num transformador ideal:

# Text boxes

# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Instalações Elétricas

Prof. Luiz Sebastião Costa