Exercícios Lista 2

1) Segundo prescreve a Norma de Instalações Elétricas de Baixa Tensão - NBR 5410:2005, a determinação da potência é essencial para a concepção econômica e segura de uma instalação, dentro de limites adequados de elevação de temperatura e de queda de tensão. Portanto, para o dimensionamento da alimentação de uma instalação ou parte dela, o projetista deve considerar somente os equipamentos a serem alimentados, com suas respectivas potências:

(A) ativas e com possibilidade de funcionamento simultâneo.

(B) ativas, com possibilidade de funcionamento simultâneo e com capacidade de reserva para futuras instalações.

(C) ativas, mas sem possibilidade de funcionamento simultâneo.

(D) aparentes e com capacidade de reserva para futuras instalações.

(E) aparentes, com possibilidade de funcionamento simultâneo e com capacidade de reserva para futuras instalações.

2) Ao elaborar o traçado do projeto elétrico de uma residência, um projetista utilizou o condutor neutro dos circuitos terminais como condutor de proteção. O fato de um dado circuito, que alimenta um equipamento elétrico energizado, ter o seu condutor neutro rompido implicará, como conseqüência, a interrupção do funcionamento do equipamento e também o surgimento de uma tensão entre a sua carcaça e o terra com uma intensidade, no máximo, igual à(ao):

(A) tensão de fase, (B) tensão de linha, (C) metade da tensão de fase, (D) metade da tensão de linha,

(E) dobro da tensão de linha. Explicar a opção escolhida.

3) A NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão – é a norma aplicada a todas as instalações elétricas cuja tensão nominal é:

(A) Exclusivamente contínua.

(B) Exclusivamente alternada com frequências superiores a 800Hz.

(C) Superior a 1.000V em corrente alternada (CA) e inferior a 36.200 V em corrente alternada (CA)

(D) Igual ou inferior a 1.000V em corrente alternada (CA) ou 1.500V em corrente contínua (CC)

4) Um chuveiro elétrico tem um seletor que lhe permite fornecer duas potências distintas: na posição "verão" o chuveiro fornece 2700 W, na posição "inverno" fornece 4800 W. Sebastião, o dono deste chuveiro, usa-o diariamente na posição "inverno", durante 10 minutos. Surpreso com o alto valor de sua conta de luz, Sebastião resolve usar o chuveiro com o seletor sempre na posição "verão", pelos mesmos 10 minutos diários. Utilizando o valor do preço do quilowatt-hora da Light ou da Ampla, determinar a economia mensal obtida pelo Sebastião.

5) Um motor elétrico solicita da fonte uma potência aparente de 10 kVA com fator de potência de 0,8. Sabendo-se que a potência útil é de 7,2 kW, o rendimento desse motor é:

(A) 0,5 	(B) 0,6 	(C) 0,7			(D) 0,8		(E) 0,9

6) Existem, no mercado, diversos tipos de caixas de derivação (caixas de passagem) e, dentre elas, temos a caixa de derivação de fundo móvel. Nas linhas elétricas (tubulações) embutidas essas caixas são empregadas: (A) na parede de alvenaria; (B) no piso; (C) na laje de forro; (D) em divisórias de gesso. Explicar como a caixa é instalada na obra.

# Text boxes

# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Instalações Elétricas

Prof. Luiz Sebastião Costa