Exercícios Lista 3

1) Um motor de indução trifásico, com bobinas conectadas em (, absorve uma corrente de linha na partida igual a I(P.  Se usarmos uma chave Estrela-Triângulo para dar a partida no motor, determinar a corrente de linha IYP.

2) A NBR-5410 especifica que, para qualquer esquema de aterramento de uma instalação, a instalação deve possuir uma proteção complementar contra contatos diretos por dispositivos a corrente diferencial residual (dispositivos DR) de alta sensibilidade (até 30 mA). Esses dispositivos são obrigatórios em circuitos que alimentam?

- pontos situados em locais contendo chuveiros; (B) pontos de tomadas para computadores; (C) a iluminação de emergência; (D) a iluminação dos ambientes. Transcrever o item da NBR-5410.

3) A NBR 5410 obriga a utilização de um condutor de proteção (PE – terra) independente para cada circuito da instalação. Podemos dizer que essa afirmação é:

- falsa; (B) correta; (C) depende da bitola dos condutores do circuito; (D) depende do sistema de aterramento. Transcrever o item da Norma que fala sobre o assunto

4) Determinar a área do condutor de proteção de um circuito de distribuição trifásico que liga um QDP a um CCM em que os condutores fase são de 120 mm2 e possuem proteção que atua num tempo de 1 ciclo (Tp) instalados numa rede onde o nível de curto circuito (Icc) é de 20 kA.

5) Um motor de indução trifásico, 220 V, consome 24 kW de potência ativa, operando com fator de potência 0,85 indutivo. Desejando-se aumentar o fator de potência no ponto de sua ligação na rede para 0,92 indutivo, determinar a potência reativa necessária dos capacitores a instalar.

6) Uma instalação possui as seguintes cargas:

Carga A: 18 kW, fator de potência 0.6 indutivo;

Carga B:   4 kvar, fator de potencia nulo indutivo;

Carga C:   6 kW, fator de potência unitário;

Carga D: 10 kvar, fator de potência nulo capacitivo.

Determinar o fator de potência global da instalação.

fonte 5 e 6: www.pciconcursos.com.br

# Text boxes

# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Instalações Elétricas

Prof. Luiz Sebastião Costa